## Slide 1
2019
大规模深度学习平台容器化实践
徐瑞晨
虚拟化团队负责人

## Slide 2
个人介绍
入职讯飞五年
从零到一搭建公司级PaaS和IaaS平台
推动讯飞业务云化
主要负责分布式系统架构，虚拟化技术和业务云化方案
Notes: CV +语音 +认知 ，需要大量的训练，推导出深度学习平台的需求，

## Slide 3
目录
1
2
3
4
讯飞AI业务的发展
GPU虚拟化技术
深度学习实践
总结&计划
Notes: 目录牵引大家知道整体逻辑

## Slide 4
1
讯飞AI业务的发展

## Slide 5
回首十年
语音识别
2018年6月12日
识别准确率提高至98%
语音合成
语义理解
人脸识别
场景识别
物体识别
2018年6月12日
识别准确率提高至98%
自然语言各项指标名列前列
识别率高达99.4%
全球领先的通用物体检测算法，有效检测图像中2万多种生活常见物体
精准识别自然环境下
数十种场景
Notes: CV +语音 +认知 ，需要大量的训练，推导出深度学习平台的需求，

## Slide 6
讯飞AI业务整体架构
AI云平台
用户管理
任务接入
任务编排
个性化管理
AI引擎平台
集群管控
资源管控
个性化系统
DL平台
能力平台
训练平台
资源管理平台
存储平台
DL平台
训练数据模型
存储数据模型
提供平台能力
Notes: 科普模型训练到上线服务的简单流程介绍
CNN OCR NMT LSTM
TENSORFLOW MXNET CAFFER

## Slide 7
AI业务发展问题
云端AI算力需求巨大
  自2012年以来，云端AI算力每3.5个月增长一倍，共增长超过30万倍，速度远超摩尔定律的18个月翻倍。预计到2025年，AI算力还要再增长30万倍以上。
云端AI算力的主要来源
算力强大
  比CPU高2～3个数量级
价格偏高
  nVidia: 单卡$6000
  FPGA: 单卡$5000
Notes: 深度学习平台的问题，背景
1）提规模，管理混乱，xxx，总结几个点，数字化，最终导致资源利用率低

## Slide 8
业务在云端应用AI的主要门槛
用户1
AI应用1
用户2
AI应用2
缺少AI加速虚拟化方案，导致资源利用率低，成本高。
  每个用户都是独占，资源利用率非常低
缺少异构加速器管理和调度方案，导致供应商锁定
  异构加速器的管理和调度难度很大，缺少它会导致供应商锁定。
Notes: 管理混乱：资源独占，不隔离，无法调度

## Slide 9
AI业务发展问题
业务突增，拥有开发者90W+
平均日服务量，达40亿人次
随之带来的
资产规模扩大，管理混乱
资源分配不均匀
资源利用率较低
成本倍增 （尤其是cpu切换为gpu设备后）
Notes: 深度学习平台的问题，背景
1）提规模，管理混乱，xxx，总结几个点，数字化，最终导致资源利用率低

## Slide 10
2
GPU虚拟化技术

## Slide 11
GPU虚拟化发展
VM/Container
openGL/Direct3D Redirector
Guest
RPC Endpoint
openGL/Direct3D
GPU Driver
GPU Hardware
Host
hardware
前置api接口内嵌虚拟机/容器
Rpc调用传到命令和参数到内核库
内存库调用驱动，最终调用硬件设备处理请求
缺点
资源隔离差
多次中断切换，效率差
高性能计算下，性能损耗验证
优点
无需定制
无硬件要求
简单方便
小规模压力下，性能表现较好
业务无感知可任意迁移

## Slide 12
GPU虚拟化发展
VM/Container
GPU Driver
Pass-through GPU
GPU Hardware
VT-D
Guest
Host
Hardware
DMA
MMIO
IRO
PCI
Vt-d技术通过IOMMU实现DMA
使设备地址映射到内存中，供用户态程序访问
通过MMIO设备实现设备内存空间的直接读写
设备终端直接传递至虚拟机内，实现PCI透传
Hypervisor
缺点
独占资源
不宜迁移
需要硬件进行支持
优点
隔离性好
性能损耗低于10%

## Slide 13
GPU虚拟化发展
VM
GPU Driver
Pass-through VGPU
Hypervisor
GPU Hardware
Guest
Host
Hardware
Nvidia gpu manager
interface
scheduler
vGPU
decode
encode
DMA
通过VFIO获取PCI设备操作权限
虚拟化层内嵌GPU管理程序完成资源分配和设备管理
硬件层完成GPU的虚拟化，设备按显存规格切分成不同大小的虚拟设备
缺点
资源隔离不完全
需要硬件进行支持
优点
一虚多，资源合理利用
高性能计算下，性能损耗低于15%
可用于各个业务场景，兼容性好

## Slide 14
GPU虚拟化发展
VM
GPU Driver
Device Emulation
Hypervisor
Guest
Host
Mdev
VFIO
GPU Hardware
VFIO-Mdev Framework
Device Interface
实现
1、基于4.10内核添加GPU驱动程序
2、基于VFIO-Mdev生成中间的mediated device
3、mediated device提供用户态的接口，操作Mdev Bus
3、通过Mdev注册管理Pdev和Mdev
4、VFIO通过IOMMU管控控制设备IO
5、虚拟设备透传入虚拟机或者容器中
优点
一虚多，资源合理利用
高性能计算下，性能损耗25%
可用于各个业务场景
兼容性好
基于VFIO，可统一设备驱动接口
缺点
资源隔离不完全
对内核版本要求较高
维护难度高，需要进行驱动和内核定制开发
性能相较VGPU方案，损失较大

## Slide 15
支持场景
物理机
GPU
物理机
VGPU
vm
VGPU
vm
VGPU
vm
化整为零
物理机
GPU
物理机
物理机
GPU
物理机
VGPU
vm
化零为整

## Slide 16
GPU虚拟化发展
物理机
GPU
物理机
VGPU
vm
VGPU
vm
动态伸缩
物理机
GPU
物理机

## Slide 17
模型推理 – V100
Chart: ResNet50
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Native | 157 | 277 | 452 | 689 | 946
Orion Container | 119 | 231 | 426 | 657 | 923
Chart: vgg16
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Native | 178 | 253 | 320 | 403 | 630
Orion Container | 165 | 241 | 311 | 395 | 609
Chart: ResNet152
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Native | 59 | 100 | 173 | 270 | 378
Orion Container | 47 | 94 | 167 | 265 | 373
性能损耗控制在10%以内

## Slide 18
3
深度学习实践

## Slide 19
深度学习资源管理系统
GPU节点
Agent
GPU Hardware
RPC
control
分布式消息中间件
API
scheduler
Dataset
Driver
异构资源管理系统
IAAS
计算系统
存储系统
网络系统
PAAS
数据系统
Web 展示页面
运维系统
用户系统
中间件
数据库
日志服务

## Slide 20
深度学习平台调度系统
数据源层
数据应用层
策略层
展示层

## Slide 21
深度学习平台调度系统
痛点：业务扩缩容异常
解决方案：
1. 全链路监控
2. 建设可视化平台查询平台
成效：
1.问题排查提效：多人联合花大
半个小时到单人分钟级搞定
2.系统瓶颈可视化

## Slide 22
深度学习平台调度系统
痛点：BestFit代价高
解法：局部最优
成效：大大减少调度时间，
同时对调度结果未产生较大
影响。

## Slide 23
深度学习平台调度系统
深度学习中经常会出现多机多卡的任务，也就是同时会起多个实例，多个实例属于同一个任务
默认调度器是一个一个进行调度的，只会检查单个实例资源够不够，这样前99个都能成功，最后一个pod调度失败。
这样就会造成
  任务跑不了
  前99个占着GPU不释放，新的任务无法调度
  严重时整个集群死锁

## Slide 24
深度学习平台调度系统
suggesthost
Is a batch task?
cache
Y
bind-queue
bind-work
bind
N
mutex
如果是普通的pod，找到节点后assume就直接bind
如果是批处理任务，直接扔到批处理缓存中返回
有个协程一直检查批缓存中是否有成功的task (pod都齐了)
成功的task扔进binding队列，worker取成功的task进行批量绑定
绑定时与普通pod互斥

## Slide 25
深度学习平台调度系统
scheduler
scheduler
batch
batch
taskcache
taskcache
queue
queue
Success assume a pod
Success assume a pod
Run()
RunBind()
ListReadyTask()
Push()
Pop task()
原生调度器在预选优选结束后交给Batch-scheduler处理
原生调度器中增加集群GPU资源检查Filter
Taskcache中的批任务pod都到齐了扔进Batch队列
Batch队列取批任务pod进行绑定

## Slide 26
深度学习平台调度系统
CPU策略
流程策略
周期策略
Schedule system
扩容10台
扩容5台
缩容5台
CPU策略
流程策略
周期策略
Analyse system
扩容10台
扩容5台
缩容5台
Schedule system
扩容10台

## Slide 27
4
总结&计划

## Slide 28
总结
讯飞在资源调度中解决的问题
实现6000多张物理，虚拟设备的混合管理和互调
实现了在线集群和离线集群的资源动态互调
实现了针对离线任务和在线任务的个性化调度需求
面临的挑战
模拟设备的性能优化
针对实时计算的调度能力
多异构资源的纳管，比如FPGA
个性化业务场景对调度和资源管控层面的需求